3.1.4. Плавучие технические средства, необходимые для строительства объектов, обеспечивающих работы на континентальном шельфе,
и выполнение подводно-технических работ в море»

### ОКР «Безопасность»

Разработка концептуального проекта судов для строительства, ремонта и обеспечения безопасности морских магистральных трубопроводов и сооружений на нефтяных и газовых месторождениях арктического континентального шельфа»

Головной исполнитель – ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

Основные полученные практические результаты.

Разработаны концептуальные проекты двух судов для строительства, ремонта и обеспечения безопасности (СОСРБ) – большого и малого.

Основные технические характеристики

| Характеристики | Большое СОСРБ | Малое СОСРБ |
| --- | --- | --- |
| Класс РС | КМ Arc7 [1] AUT1-ICS OMBO DYNPOS-2 ЕРР ECO-S Special purpose Ship | КМ Arc6 [1] AUT1-ICS OMBO DYNPOS-2 ЕРР ECO-S Special purpose Ship |
| Длина, м | 134,2 | 98,6 |
| Ширина максимальная, м | 26,4 | 24,2 |
| Осадка с полными запасами / Высота борта, м | 8,5 / 12,5 | 7,0 / 10,4 |
| Водоизмещение, т | 17836,8 | 5942 (Т=5,5 м), 7682,5 (Т=7,0 м) |
| Тип и состав энергетической установки | Единая дизель-электрическая. 2 × 4800 кВт, 2 × 5400 кВт | Единая дизель-электрическая. 4 × 3880 кВт |
| Скорость, уз | 16 | 12 |
| Автономность, сут. | 60 | 30 |
| Численность экипажа + персонала, чел. | 102 | 100 |
| Глубина использования ГВК, м | 500 | 60 |

Подводно-технические средства

Системы наблюдения и контроля

Предлагаемая для размещения на разработанных судах система наблюдения и контроля окружающей обстановки, состояния подводных трубопроводов и объектов обустройства нефтегазопромыслов обеспечивает создание единого информационного пространства для своевременной и скоординированной поддержки принятия управленческих решений на рабочих местах технических специалистов, разработку планов и контроль выполнения диагностических и инспекционных обследований по всем типам оборудования и сооружений, а также других оперативных задач. Система включает различные средства наблюдений за состоянием инженерных сооружений и параметрами окружающей среды, а также средства навигационной привязки.

Особенности проектов

Сформированная в составе ОКР информационная база для проектирования судов этого типа, а также реализация новых технических решений по обеспечению эффективного использования судов и их подводных технических средств в тяжелых ледовых условиях, позволили выполнить проектные работы в соответствии с мировыми тенденциями и научно-техническим уровнем, соответствующим лучшим судам-аналогам. Проектируемые СОСРБ являются первыми в мире судами такого назначения, предназначенными для выполнения работ в арктических условиях.