3.1.4. Плавучие технические средства, необходимые для строительства объектов, обеспечивающих работы на континентальном шельфе,
и выполнение подводно-технических работ в море»

### ОКР «Ингури РФ»

Разработка концептуального проекта кабельного судна с современной интегрированной системой управления для строительства объектов, обеспечивающих работы на континентальном шельфе и выполнение подводно-технических работ в море

Головной исполнитель – ОАО «НИИ «Атолл»

Основные полученные практические результаты.

- Разработан  концептуальный проект кабельного судна.

- Разработано задание на технический проект кабельного судна для проведения работ в Арктических регионах.

- Создан макет интегрированной системы управления кабельным судном при выполнении работ по предназначению. Макет установлен в ОАО «НИИ «Атолл».

- Предложена технология прокладки кабельных линий в ледовых районах.

Функциональное назначение изделия - строительство объектов, обеспечивающих работы на континентальном шельфе и выполнение подводно-технических работ в море.

Основные технические характеристики изделия. Сравнение с аналогами:

- Корпус усиленного ледового класса для работы в районах Арктики в ледовых полях при толщине льда 50-80 см;

- Наличие четырех кабельных тенксов, оснащенных оборудованием для приема кабеля, его автоматизированной укладки, системами заполнения и откачки воды;

- Наличие шахты в днище корабля для подледной прокладки кабеля и спуска-подъема забортных устройств;

- Наличие наклонного слипа шириной до 1,5 м, предназначенного для вывода за борт крупногабаритных подводных устройств;

- Наличие кормовой и носовой кабельных машин;

- Наличие постов управления носовой и кормовой кабельными машинами, а также поста управления заглубителем кабеля.

Аналогов нет.

Область применения.

Кабелеукладочное судно предназначается для выполнения автоматизированной прокладки и ремонта кабельных линий связи на глубинах до 5000 м, заглубления кабеля в морское дно с помощью штатного заглубителя на глубину до 2-х метров при глубине моря до 1000 м., поиска и подъема на борт поврежденных участков подводных кабельных линий. Проектирование и строительство отечественных кабельных судов с 80%-ным обеспечением отечественными разработками.

Конкурентность и возможность замещения импорта:

- по совокупности технических возможностей предлагаемое судно превосходит все эксплуатирующиеся кабельные суда;

- затраты на строительство предлагаемого кабельного судна сопоставимы с затратами на приобретение импортного судна аналогичного водоизмещения.

Показатели технико-экономической эффективности:

- расширение географии кабельных работ;

- повышение коэффициента использования кабельных судов.