3.1.4. Плавучие технические средства, необходимые для строительства объектов, обеспечивающих работы на континентальном шельфе,
и выполнение подводно-технических работ в море»

### ОКР «Кайман»

Разработка унифицированного плавсредства с собственным движителем для существующей и вновь разрабатываемой техники»

Головной исполнитель – ОАО «ЦНИИ «Курс»

Основные полученные практические результаты.

- Разработаны: техническое предложение на создание унифицированного плавсредства и проект технического задания на разработку унифицированного плавсредства.

- Изготовлен демонстрационный (макетный) образец плавсредства (ДОП).

- Проведены натурные испытания плавсредства, которые подтвердили заявленные технические характеристики разрабатываемого изделия.

| Технические характеристики ДОП |
| --- |
| Длина понтона, м Ширина понтона в средней части, м Ширина понтона в кормовой части, м Высота понтона, м | 8,3 0,7 0,7 1,25 |
| Длина наибольшая, м Ширина наибольшая, м Высота палубы над уровнем земли, м Высота (без установки мачты), м Осадка средняя, м | 8,30 4,185 1,25 1,65 0,60 |
| Максимальная скорость движения на тихой воде: - за счет лодочных моторов; - за счет перемотки гусениц | 8 км/час 4 км/час |
| Максимальная скорость движения по суше | около 4 км/час |
| Мореходность | 3 балла и выше |
| Максимальный угол входа в воду и выхода из воды гусеничной техники с навешенным плавсредством , град | 150 |

Область применения. При оборудовании гусеничной  техники УПСД  эта техника получает ряд качеств:

- неплавающая гусеничная техника получает важное новое качество – мореходность, что существенно расширяет её функциональные возможности;

- плавающая гусеничная техника приобретает ряд дополнительных качеств: повышение поперечной остойчивости, повышение запаса плавучести и непотопляемости, увеличение скорости движения, увеличение дальности и автономности плавания, повышение грузоподъёмности.

При работе в составе комплекса с гусеничной техникой подобные плавсредства с собственным движителем могут быть использованы: при проведении строительных, геофизических, инженерно-геологических, сейсморазведочных, промысловых и других работах на морском шельфе и внутренних водоемах, для обеспечения перевозки людей и грузов и высадки их в труднодоступных местах, в спасательных операциях МЧС.

| Плавсредство с собственным движителем для гусеничной техники |
| --- |
|  | Объектом разработки является плавсредство с собственным движителем (УПСД), при укомплектовании которым гусеничная техника, используемая в народном хозяйстве, в том числе списанная армейская, преобразуется в комплекс, способный не только передвигаться по суше, но входить и выходить из воды с необорудованного берега, форсировать водные преграды, в том числе и морские. Прямых аналогов не имеет |