3.1.1. Плавучие и самоподъемные разведочные и добычные буровые платформы 
и суда для эксплуатации в ледовых условиях на глубоководных акваториях 
континентального шельфа»

### ОКР «ПВСА»

Разработка концептуального проекта плавучей платформы судового типа для восстановления проектного дебита скважин в условиях Арктики»

Головной исполнитель – ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

Основные полученные практические результаты.

Разработан концептуальный проект плавучей платформы судового типа для восстановления проектного дебита скважин в Арктических условиях.

Основные характеристики ПВСА:

- главные размерения: длина – 139 м; ширина –  24 м; осадка – 8 м;

- главные движители – две кормовые ВРК по 9 МВт каждая; две ВДРК в носовой части по 3 МВт каждая;

- мощность энергетической установки – ок. 25 МВт;

- скорость - 16 узлов;

- класс системы динамического позиционирования: DYNPOS-2;

- глубина воды при спуске оборудования – до 1000 м, длина обслуживаемых скважин – до 8000 м;

- жилой модуль для размещения 60 человек;

- автономность по запасам 45 суток;

- класс судна КМ   Arc5 [2] AUT1-ICS FF2WS DYNPOS-2 POSIMOOR EPP ECO-S HELIDECK Special purpose ship с учетом выполнения требований «winterization» (-400С).

Технологический комплекс представляет собой комплекс устройств, систем и оборудования, предназначенный для обеспечения выполнения следующих основных технологических операций:

- хранение и сборку на устье комплекта подводно-устьевого оборудования;

- проведение полного комплекса геофизических исследований;

- прием, приготовление, хранение жидкостей для гидроразрыва пласта;

- проведение гидроразрыва пласта и других операций по обработке скважины;

- прием, хранение и закачивание ингибитора гидратообразования в скважину;

- прием, хранение и закачивание химреагентов в скважину.

Область применения.

Концептуальный проект может являться основой для дальнейших стадий проектирования, а впоследствии и строительства сооружений для восстановления проектного дебита и ремонта скважин на месторождениях арктического и дальневосточного шельфа России.

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта.

Проектируемая платформа – первая в мировой практике, предназначенная для работы в арктических условиях, рассчитанная на сопротивление ледовым образованиям в форме сплошного тонкого однолетнего льда и битого льда. Форма и выбранный класс ледовых усилений корпуса позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию в указанных ледовых условиях.

Строительство платформы может быть осуществлено на одном из отечественных  предприятий, кроме того, судовое и технологическое оборудование выбрано с учетом максимально возможного использования произведенного на территории РФ.