1.2.6. Комплекс работ «Подводный терминал»

### НИР «Подводный терминал»

«Разработка концепции автоматизированного подводного терминала для беспричальной загрузки-выгрузки углеводородного сырья»

Головной исполнитель – ОАО «СПМБМ «Малахит»

Основные полученные практические результаты.

Изобретение:  «Система для транспортировки текучей среды к плавающему судну».

Изобретение относится к судостроению и морским техническим средствам для освоения арктического шельфа, а именно, к системам для транспортировки углеводородов между подводным терминалом, расположенным на морском дне и судном, находящимся в зоне дрейфующего льда, в условиях, как чистой воды, так и сплошных ледяных полей.

Секрет производства (ноу-хау):  «Технология подключения танкера к подводному терминалу в условиях Арктики».

Технология позволяет осуществлять быструю стыковку автоматизированного подводного терминала, предназначенного для отгрузки углеводородов, с танкером в условиях, как чистой воды, так и сплошных ледяных полей.

Область применения – морские технические средства для освоения арктического шельфа.

Сведения о конкурентности и возможности замещения импорта.

Преимущества над существующими аналогами:

- Простота конструкции.

- Скорости стыковки-растыковки.

- Улучшенные условия работы персонала и отгрузочного шланга.

| АПТ-1 с подъемом отгрузочного шланга в наклонную подводную нишу танкера | АПТ-2 со всплытием телеуправляемой головной части шланга | АПТ-3 с вертикальной стойкой-опорой и вращаемой наклонной консолью |
| --- | --- | --- |

Использование автоматизированного подводного терминала может быть выгодно на месторождениях арктического шельфа с глубинами более 20 м, где есть возможность подготовки углеводородов к транспортировке непосредственно на месторождении.

Экономическая выгода и целесообразность использования автоматизированного подводного терминала зависит от географического расположения месторождения, от наличия объектов береговой инфраструктуры, от экологических ограничений, от возможности реализации других способов транспортировки углеводородов.