5.2.2. Комплекс работ «Гидролокация - 2»

## НИР «Режим Торос»

«Разработка технического предложения комплексной стационарной гидроакустической системы контроля внешней обстановки в мелководных акваториях, покрытых движущимся льдом»

Головной исполнитель – ОАО «НИИ «Атолл»

Основные полученные практические результаты.

- Разработаны и изготовлены макетные образцы основных элементов системы, в том числе:

- действующий макет  излучающего модуля;

- действующий макет приемного  модуля.

- Разработана программа-методика  экспериментальных исследований.

- Выполнены экспериментальные исследования на макетных образцах.

- Созданы РНТД:

Изобретение: «Способ обнаружения движущегося объекта на рубеже контролируемой зоны».

Секрет производства (ноу-хау): «Технология  обнаружения движущегося объекта на рубеже контролируемой зоны».

Перспективное направление применения: непрерывный мониторинг внешней обстановки в процессе добычи в интересах организаций, ведущих нефтедобычу на шельфе; наблюдение подводной и надводной обстановки в интересах военно-морского флота и пограничных сил.

Состав разрабатанного образца:

- гидроакустическая подсистема обнаружения и сопровождения подводных объектов;

- подсистема контроля надводной обстановки;

- подсистема контроля ледовой обстановки;

- подсистема электропитания;

- подсистема связи;

- подсистема управления и отображения информации.

Аналогов   применения   в  условиях  Северного ледовитого океана  нет.

Предложенная технология обнаружения движущихся объектов на рубеже контролируемой зоны позволяет решить задачу информационного обеспечения при борьбе с угрозами террористического характера по отношению к объектам нефтегазодобывающего промысла применительно к условиям Северного ледовитого океана при его освоении.

Область применения – морское приборостроение в обеспечение контроля внешней обстановки в мелководных акваториях, покрытых движущимся льдом.