3.3.2. Скоростные пассажирские суда

### ОКР «Аллигатор»

Разработка концептуальных проектов скоростных пассажирских и автомобильно-пассажирских катамаранов морского и «река-море» класса различной вместимости для Черного, Балтийского, Каспийского, Азовского  и дальневосточных морей

Головной исполнитель – ОАО «Зеленодольское ПКБ»

Основные полученные практические результаты.

- Разработаны концептуальные проекты:

- скоростного пассажирского катамарана морского класса вместимости около 450-500 человек;

- скоростного автомобильно-пассажирского катамарана морского класса вместимости около 250 человек и около 60 легковых автомобилей;

- скоростного пассажирского катамарана «река-море» класса вместимости около 250-300 человек;

- скоростного автомобильно-пассажирского катамарана «река-море» класса вместимости около 200 человек и около 40 легковых автомобилей.

| Скоростной пассажирский | Автомобильно-пассажирский |
| --- | --- |
| КАТАМАРАН смешанного «река-море» класса различной вместимости для Черног, Балтийского, Каспийского, Азовского и дальневосточных морей Класс РРР + М-СП 3,0/2,5 Шифр «Аллигатор» |

- Разработаны проекты технических заданий на разработку технического проекта.

Область применения.

Возможность двойного применения - возможно применение для гражданских и военных (в части привлечения скоростных пассажирских и автомобильно-пассажирских катамаранов к операциям по высадке десанта, доставке грузов, патрулирования, оказанию помощи в аварийных ситуациях и т.д.) задач.

Жизненный цикл продукции на рынке - для судов из алюминиевых сплавов - 20-25 лет.

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта.

По техническим и эксплуатационным характеристикам предлагаемые к постройке катамараны не уступают современным зарубежным судам. При организации строительства катамаранов, будет возможность замещения импортных судов.

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ

Инновационным решением можно считать применение вентилируемых водометных движителей, закрепленных на транцах скегов-корпусов катамарана. Большинство катамаранов зарубежной постройки оснащены осевыми водометными движителями фирм KaMeWa и MJP, имеющими статические водозаборники.  Однако такие водометы теряют эффективность от попадания воздуха к рабочему органу, который периодически прорывается в водозаборник при качке. Вентилируемые водометные движители отечественного производства лишены этого недостатка, имеют высокое пропульсивное КПД и просты в изготовлении.