5.1.3. Комплекс работ «АСУ-ТП»

## ОКР «АСУ-ТП-СС»

«Разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) пассажирских и транспортных скоростных судов, в том числе с динамическими принципами поддержания»

Головной исполнитель – ОАО «Концерн «НПО «Аврора»

Основные полученные практические результаты.

- Разработан технический проект АСУ ТП скоростных судов различного типа.

- Разработан, изготовлен и испытан опытный образец АСУ ТП СС.

- Разработана математическая модель динамики управляемого движения скоростного судна с интерцепторами в условиях действия ветро-волновых возмущений.

- Создана базовая система обеспечения безопасности (СОБ-СС) движения пассажирских и транспортных скоростных судов, в том числе с динамическими принципами поддержания.

- Создана базовая система навигации и связи (СНС-СС), в том числе для судов с динамическими принципами поддержания. Базовая система навигации, связи и сигнализации входит в состав АСУ ТП СС.

- Созданы РНТД:

Программа для ЭВМ: «Имитационная модель для автоматического и полуавтоматического управления движением судна, основанного на методе обратных шагов».

Программа для ЭВМ: «Программное обеспечение вычислительного блока, реализующее алгоритм движения скоростных судов в условиях появления опасных движущихся и неподвижных объектов».

Программа для ЭВМ: «Программный модуль системы предупреждения аварий управляемого движения скоростных судов».

Секрет производства (ноу-хау): «Технология построения безопасных траекторий движения скоростных судов при возникновении опасных ситуаций».

Секрет производства (ноу-хау): «Технология визуализации информации об опасных ситуациях и движении судна в районе навигационных объектов и навигационных опасностей».

АСУ ТП «Авролог-СК.1» обеспечивает автоматизацию систем  оборудования скоростных судов, таких как крыльевые устройства, устройства управления и стабилизации параметров движения, главная энергетическая установка, вспомогательная энергетическая установка, радиооборудование и навигационное оборудование, электрооборудование, вспомогательные механизмы и технические средства энергетических установок, общесудовые системы и противопожарные системы и средства.

Существенным преимуществом созданной системы является то, что АСУ ТП, в отличие от аналогов, обеспечивает более полную информационную поддержку работы операторов (включает в состав САРП, ЭКНИС), имеет в своем составе систему обеспечения безопасности и выработки предложений по обеспечению безопасности плавания, систему сбора и хранения информации («черный ящик»).

Вышеперечисленные технологии награждены золотой и серебряной медалями и дипломами на юбилейном 60-ом  Всемирном Салоне инноваций, научных исследований и новых технологий  «Брюссель - Иннова/Эврика 2011», проходившем в г. Брюсселе с 17 по 20 ноября 2011г.

Область применения. АСУ ТП пассажирских и транспортных скоростных судов, в том числе с динамическими принципами поддержания.

# Text boxes

Аппаратная элементная база АСУ ТП «Авролог-СК»

Структурная схема базовой АСУ ТП «Авролог-СК»