1.1.1. Комплекс работ ««Ледостойкость»

### НИР «Льдосмерзаемость»

«Разработка и экспериментальная отработка технологии определения ледовых нагрузок на многоопорные сооружения при набивании и смерзании льда между опорами»

Головной исполнитель – ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

Основные полученные практические результаты.

- Проанализированы применяемые типы многоопорных сооружений.

- Подготовлены экспериментальные исследования для изучения изменения ледовых нагрузок от набивания льда между опорами многоопорных сооружений.

- Разработаны методы определения ледовых нагрузок на многоопорные сооружения при набивании льда между опорами и инженерная методика определения ледовых нагрузок

Подготовлены и проведены модельные исследования взаимодействия со льдом многоопорных сооружений, предназначенных для эксплуатации в различных регионах российских шельфовых территорий, в том числе, на перспективных месторождениях Баренцева, Карского и Каспийского морей, Обской губы. Результаты экспериментов позволили исследовать влияние некоторых факторов, сопутствующих взаимодействию многоопорных конструкций со льдом, на ледовые нагрузки. В частности, на основании экспериментов были получены численные оценки увеличения ледовых нагрузок, обусловленного:

- блокировкой пространства между передними опорами сооружения;

- забиванием внутреннего межопорного пространства льдом и смерзания его;

- примерзанием льда к опорам.

Модельные исследования взаимодействия с битым льдом ППБУ 
типа «Полярная звезда», предназначенной для эксплуатации 
на глубоководных акваториях

Модельные исследования взаимодействия с ровным льдом четырехопорной конструкции

Исследования процессов блокировки льдом межопорного пространства

Выполненные экспериментальные и теоретические исследования позволили разработать:

- инженерную методику определения ледовых нагрузок при набивании льда между опорами многоопорных сооружений;

- технические предложения по направлениям разработок конструкций многоопорных сооружений со снижением ледовых нагрузок;

- технические предложения по оптимизации конструктивных схем многоопорных сооружений для перспективных проектов освоения арктического шельфа Российской Федерации.