1.1.2. Комплекс работ «Платформа-лед-1»

### НИР «Ледорез»

«Разработка технологий снижения ледовых нагрузок на работающие на континентальном шельфе инженерные сооружения на основе применения мощных лазеров»

Головной исполнитель – ОАО «ЦНИИ «Курс»

Основные полученные практические результаты.

Впервые в мире экспериментально подтверждена  способность лазерного излучения  резать лед толщиной не менее 1 метра.

Надрезы ледового поля на всю его толщину существенно, на 25-40% снижают ледовую нагрузку на корпус судна.

Для резки льда на скорости 2 узла необходим лазер мощностью не менее 100 кВт и фокусирующая головка с фокусным расстоянием 15-20 м, обеспечивающая перетяжку лазерного луча диаметром 0,1 мм и длинной порядка 250 мм.

Лазерное излучение эффективно воздействует только на выступающую над поверхностью воды часть ледового поля, т.е. на 10% от его толщины.

Требуется экспериментальное подтверждение возможности снижения ледовых нагрузок путем  частичного надреза ледового поля, на 10% от его толщины.

Создание и положительные результаты испытаний опытного образца судового лазерного комплекса позволят в перспективе обеспечить снижение ледовых нагрузок на ледоколы, суда ледового плавания и добычные платформ, работающих в ледовых условиях.

Затраты на создание опытного образца СМЛК примерно эквивалентны стоимости эксплуатации современного ледокола в течение одного-двух кварталов и могут окупиться в относительно короткие сроки за счет увеличения продолжительности навигационного периода.

Резка ледяного куба льда 500х200х200 мм3. Скорость луча - 3 см/сек.