3.5.1. Большие научно-исследовательские суда (НИС) 
для комплексного изучения Мирового океана

### ОКР «НИС Гео»

Разработка концептуального проекта многоцелевого научно-исследовательского судна нового поколения для геологоразведочных работ в Мировом океане

Головной исполнитель – ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

Основные полученные практические результаты.

- Разработан концептуальный проект и техническое задание на разработку технического проекта судна для проведения комплексных геолого-геофизических и экологических исследований по поиску и разведке ЖМК, ГПС, КМК.

Судно предназначено для проведения комплексных геолого-геофизических, экологических и аналитических исследований по поиску и разведке месторождений железомарганцевых конкреций, кобальтомарганцевых корок, полиметаллических сульфидов и других нетрадиционных видов полезных ископаемых.

Судно может проводить и другие научные исследования посредством установки модульных лабораторий и съемного оборудования, использования промерного катера и других средств судна, а также совместного использования с другими научно-исследовательскими судами.

Судно имеет возможность автономно проводить длительные исследования в условиях чистой воды, разреженных ледовых полей, а также совершать переходы под проводкой линейного ледокола.

Основные характеристики судна:

Длина наибольшая, м …………………………...99

Ширина, м	……………………………………18,7

Высота борта, м  ………………………………..7,9

Осадка, м  ……………………………………….4,8

Водоизмещение, т	……………………………5100

Скорость хода, уз.	………………………………14

Мощность ЭУ, МВт……………………………….6

Автономность, суток……………………………120

Численность экипажа и спецперсонала, чел.	….75

Область применения.

Разработанное новое многоцелевое НИС для поиска и разведки ТПИ соответствует мировой практике создания научно-исследовательских судов, а по ряду параметров (автономность, мощность спуско-подъемного оборудования) превосходит существующие мировые аналоги.

Представленные материалы позволяют выполнить проектирование, строительство и оснащение нового НИС на высоком технологическом уровне, что дает возможность обеспечить его программами длительного использования в национальных интересах и на международном рынке.

# Text boxes

Трехмерная модель судна НИС Гео