5.2.2. Комплекс работ «Гидролокация - 2»

## ОКР «Поле»

«Разработка комплексной технологии изготовления нового поколения гидроакустических систем различного назначения на основе разработки методов интенсификации технологических процессов изготовления электроакустических преобразователей»

Головной исполнитель – ОАО «Концерн «МПО-Гидроприбор»

Основные полученные практические результаты.

- Создана технология сборки составных электроакустических преобразователей (ЭАП) методом УЗМ.

- Создана технология сборки составных ЭАП методом УЗСкл.

- Изготовлены опытные образцы составных ЭАП с применением новых технологий.

- Выработаны рекомендации к спецоборудованию, для  внедрения технологий в серийное производство ЭАП.

- Изобретение: «Способ изготовления составного электроакустического преобразователя».

Достигнутые тактико-технические показатели составных ЭАП, изготовленных по новой технологии:

- повышение прочности соединения активных и пассивных элементов ЭАП на 42 %;

- снижение разброса электрофизических параметров в партиях составных ЭАП на 60 %;

- снижение трудоемкости изготовления ЭАП на 20 %.

Область применения.

Производство электроакустических преобразователей и гидроакустических систем различного назначения на их основе.

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта.

Повышенная устойчивость к предельным циклическим механическим нагрузкам опытных образцов преобразователей свидетельствует об улучшении эксплуатационных свойств, а значит и всей гидроакустической системы на их основе. Таким образом, достигнутый эффект положительно сказывается на конкурентоспособности производимых гидроакустических устройств.

Предельные значения циклических механических нагрузок ЭАП, изготовленных промышленным способом и с применением ультразвуковой технологии.

# Text boxes

Изготовленные составные электроакустические преобразователи

Процесс металлизации поверхности пьезокерамического элемента ультразвуковым волноводом