5.1.3. Комплекс работ «АСУ-ТП»

## ОКР «Причал»

«Разработка  системы  позиционирования  на  базе ГЛОНАСС/GPS  для  обеспечения автоматизированной швартовки крупнотоннажных судов»

Головной исполнитель – ОАО «Концерн «Моринсис-Агат»

Основные полученные практические результаты.

- Изготовлен и испытан опытный  образец спутниковой системы позиционирования (ССП).

- Комплект РКД, откорректированный по результатам испытаний опытного образца ССП на базе  ГЛОНАСС/GPS.

- Созданы  РНТД:

Программа  для ЭВМ: «Программа расчета взаимного положения крупнотоннажного судна и объекта швартовки в топоцентрической системе координат».

Технология мирового уровня: «Технология позиционирования крупнотоннажных судов на базе режима RTK спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS для обеспечения автоматизированной швартовки».

Область применения. Результаты ОКР могут использоваться при оснащении  крупнотоннажных судов  различного класса  и портовых сооружений,  оснащение терминалов для причаливания крупнотоннажных судов.

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта.

Опытный образец ССП «Причал» соответствуют  лучшим зарубежным образцам аналогичного типа ССП:   Piloting &Docking System «E-Sea Fix» CAT III, MARIMATECH AS, Дания; Harbour Pilot Ruggedised  Navicom Dynamics, Новая Зеландия;  ADX Portable Pilot Unit  AD Navigation, Норвегия.

# Text boxes

Основные компоненты спутниковой системы позиционирования

Структурная схема спутниковой системы позиционирования