4.3.4. Комплекс работ «Инновация»

### ОКР «Проектверфь»

«Разработка концептуального проекта оптимального размещения современной верфи крупнотоннажного судостроения в Северо-Западном регионе России»

Головной исполнитель – ОАО «ЦТСС»

Основные полученные практические результаты.

- Разработан организационно-технологический проект судостроительного производства с применением передовых производственных технологий и использованием механизированного, автоматизированного и роботизированного оборудования.

- Разработан проект корпоративной информационной системы управления современной верфи крупнотоннажного судостроения.

- РНТД: «Принципиальная технология судостроительного производства для современной верфи крупнотоннажного судостроения».

- Разработан концептуальный проект современной верфи крупнотоннажного судостроения в Северо-Западном регионе России.

Область применения: судостроение, судоремонт.

Прогнозируемая технико-экономическая эффективность перехода на выпуск новой продукции: разработка концептуального проекта современной верфи крупнотоннажного судостроения в Северо-Западном регионе России позволит снизить удельную трудоемкость в 2,5-3 раза, а также сократить продолжительность строительства заказов в 3,5 раза на базе использования современного, более производительного оборудования, средств механизации и автоматизации производства, более глубокого использования кооперирования поставок. Предложенные методы строительства комплекса позволят сократить в 1,5 раза продолжительность строительства и ввода его в эксплуатацию очередями.

Конструктивно-технологические характеристики судов

| Тип судна | Главные размерения (LхBхН), м | Масса метал-лического корпуса, т | Водоизмещение порожнем (ед.), т | Облик судна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Танкер для перевозки сырой нефти DWT 100,0 тыс. т | 240х42х21 | 20 000 | 26 000 |  |
| Газовоз с танками мембранного типа вместимостью 175,0 тыс. м3 | 299х46х27 | 30 000 | 40 500 |  |
| ППБУ (полупогружная буровая установка) | 118х80х45 | 25 000 | 40 000 |  |
| Атомный ледокол мощность 110 МВт | 220х44х22 | 30 000 | 45 200 |  |
| Добычное судно типа FPSO | 320-480 х 55-81х 32-44 | 34 000–95 000 | 90 000– 250 000 |  |

# Text boxes

Разработка концептуального проекта оптимального размещения современной верфи крупнотоннажного судостроения в Северо-Западном регионе России